附件1：

| 综合报告厅会议系统及设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 产品介绍 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 预算单价 （元/个） |
| 1 | 音柱 | 产品特性： 1、采用立柱型箱体，巧妙的内部结构使声音更加强有力； 2、采用平面波技术，减少反射声从而减少啸叫点； 3、采用底部导向孔增强了中低频 ，使人声表现力更强； 4、外形小巧，容易隐藏安装； 5、附带L型壁挂安装支架 | 6 | 只 |  | ￥5,215.00 |
| 2 | 功放 | 产品特性： 1、配置凤凰级联接口； 2、多种输出接口：包括纽崔克接口、旋钮式接线柱； 3、配置短路保护按键； 4、高功率环行变压器； 5、平衡式XLR输入/并联输出； 6、面板配置重力把手； | 1 | 台 |  | ￥4,410.00 |
| 3 | 电源时序器 | 1、具有操作学习功能，可任意连接设备，并记录用户的操作习惯，作为设备的控制方式； 2、配套上位机软件，可实现场景控制模式设置开/关程序； 3、每路带独立键控开关和状态指示灯 ，使用便捷，指示清晰； | 1 | 台 |  | ￥1,526.00 |
| 4 | 调音台 | 1、超低底噪，音效好； 2、极低的失真，宽增益范围的无噪声前置放大 器，极高动态响应和频率特性 ； 3、设计有12路通道输入（8路Mic+2组立体声）； 4、2组辅助发送/返回，2组主通道/2编组输出； 5、每声道均设有2个辅助发送端： 1个可切换的 推子前/推子后信号的选择，用于监听/效果的； | 1 | 台 |  | ￥3,290.00 |
| 5 | 数字反馈抑制器 | 产品特性： 1、自动搜索啸叫点且自动抑制 ； 2、可选择固定频点抑制或动态抑制 ； 3、简单直观的控制界面，及适用于固定安装系统 或现场演出， T-FBK4每个通道上有24个滤波器， 共48个数字滤波功能，静态滤波器及动态滤波器 的数量可任意配置，滤波器以1/80到1/20倍频程 的频宽扫描反鐀频率； | 1 | 台 |  | ￥3,150.00 |
| 6 | 无线麦克风（手持话筒） | 1、接收金属外壳设计，结构坚固且具有较强的隔 离谐波干扰效果； 2、RF高动态范围设计，选用高性能器件，大幅提 升系统的抗干扰特性，消除接收断音； 3、采用天线分集式大动态接收电路 、数字导频、 射频强度识别、噪声三重静音电路控制，使接收 无死角； | 1 | 套 |  | ￥2,905.00 |
| 7 | 基础讨论主席终端 | 传输技术:FHSS--选跳频，FSK调制/解调 加密技术:GSSC算法，128位AES加密技术 工作频率:2.4～2.5 GHz 音频频响:20Hz～20KHz 灵敏度:-46dB±1dB 等效噪声级:20dBA（SPL） 最大声压级:125dB（THD＜3%） 总谐波失真:＜0.05% 信噪比:≥96dB 麦克风类型:心型指向性驻极体 方向性:0°/180°：>20 dB (1 kHz) 咪杆长度:310mm（标配，有410mm/510mm长度备选） 麦克风输入阻抗:2KΩ 耳机输出接口:Ø3.5 mm插孔 录音输出接口:Ø3.5 mm插孔 耳机负载:＞16Ω 耳机音量:10mW 内置扬声器:2W/8Ω 尺寸(长×宽×高):141mm×161mm×53mm 重量:0.58Kg（整机） 额定电压:3.7V 最大功耗:＜1.2W 电池容量:2600mAH 电池使用时间:≤20小时 工作温度：0～45℃ | 1 | 台 |  | ￥2,597.00 |
| 8 | 基础讨论代 表终端 | 颜色:银色（标准）/黑色（定制） 传输技术:FHSS--选跳频，FSK调制/解调 加密技术:GSSC算法，128位AES加密技术 工作频率:2.4～2.5 GHz 音频频响:20Hz～20KHz 灵敏度:-46dB±1dB 等效噪声级:20dBA（SPL） 最大声压级:125dB（THD＜3%） 总谐波失真:＜0.05% 信噪比:≥96dB 麦克风类型:心型指向性驻极体 方向性:0°/180°：>20 dB (1 kHz) 咪杆长度:310mm（标配，有410mm/510mm长度备选） 麦克风输入阻抗:2KΩ 耳机输出接口:Ø3.5 mm插孔 录音输出接口:Ø3.5 mm插孔 耳机负载:＞16Ω 耳机音量:10mW 内置扬声器:2W/8Ω 尺寸(长×宽×高):141mm×161mm×53mm 重量:0.58Kg（整机） 额定电压:3.7V 最大功耗:＜1.2W 电池容量:2600mAH 电池使用时间:≤20小时 工作温度：0～45℃ 存储温度：-20～50℃ | 15 | 台 |  | ￥2,450.00 |
| 9 | 服务器 | 系统最大容量：500台 传输技术：FHSS--选跳频，FSK调制/解调 加密技术：GSSC算法，128位AES加密技术 工作频率：2.4～2.5 GHz 音频频响：20Hz～20KHz 信噪比：>96dBA 通道隔离度：>85dB 动态范围：>94dB 总谐波失真：<0.05% 电源：AC100～240V；50/60Hz 音频接口：1路平衡音频（XLR)、2路线路音频(RCA) 最大音频输出：LINE OUT ：+20 dBu 非平衡，BLANCE OUT ：+20 dBu 平衡 输出阻抗：＞1KΩ PC通讯方式：TCP/IP 摄像控制方式：RS-485 /RS-232 最大功耗：150W 网络接口：RJ45 显示：OLED，尺寸：35mm×18mm 发言人数限制：1/2/3（不包括主席终端） 摄像跟踪协议：PELCO-P/PELCO-D/VISCA 尺寸：340mm×420mm×45mm（1U） 安装：桌面或19'机柜安装 重量：4kg 工作温度：0～45℃ | 1 | 台 |  | ￥8,582.00 |
| 10 | 无线会议接 入点 | 颜色:白色 传输技术:FHSS--选跳频，FSK调制/解调 加密技术:GSSC算法，128位AES加密技术 工作频率:2.4～2.5 GHz 接口:一个八芯接口，用于连接服务器、一个六芯接 口，用于级联同传功能接入点 工作电源:DC24V 无线信号覆盖范围:30米（稳定通讯距离） 尺寸：260mm×260mm×68mm 重量：1.2Kg 工作温度：0～45℃ 存储温度：-20～50℃ | 1 | 台 |  | ￥2,940.00 |
| 11 | 充电箱 | 技术参数： 电源:AC100~240V，50/60Hz 最高充电限制电压:4.2V 功 率:106W 充电时间:3.5小时 尺寸（长×宽×高）:490mm×320mm×67.5mm 重 量:6.7Kg（净重）/7.4 Kg（满载） 工作温度：0～45℃ 存储温度：-20～50℃ | 1 | 台 |  | ￥7,210.00 |
| 备注：以上所有货物报价需包含航空机柜、专用线材、安装调试费。 |